BAIER Vertikal-Schiebefenster wärmegedämmt

(1- oder 2-flüglig aus Aluminiumprofilen)

# Allgemeine Hinweise zu den Ausschreibungstexten

Diese Ausschreibung dient als Orientierung und muss auf die ausgeschriebene Stelle und die baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

Im Falle mehrerer Varianten, welche durch vorstehende Auswahlklammern gekennzeichnet sind, ist die passende auszuwählen.

Vorbeschrieb

- aus stranggepressten wärmegedämmten Aluminiumprofilen hergestellt

- Schiebeflügel mittels Edelstahlseilen über Umlenkrollen mit Gegengewichten verbunden

- Bedienung manuell mit Griff oder alternativ elektrisch über Motorantrieb

- leichtgängige geräuscharme Bedienung, Schiebeflügel kann in jeder Position gestoppt werden

- Flügel verfügt über patentierte, beidseitige Absturzsicherung

- Bürstendichtungen in den Führungsnuten (mehrere Dichtungsebenen)

- Schiebeflügel versetzt angeordnet zum Oberlicht bzw. zur Brüstung

- Hergestellt nach BGR 232 für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore

- Antrieb und Elektronik CE geprüft

Variante

[   ] VSF 210 2-teilig

(1 x Schiebeflügel nach oben / 1 x Festelement oben)

[   ] VSF 310 3-teilig

(1 x Schiebeflügel nach oben/ 1 x Festelement oben / 1 x Brüstung)

[   ] VSF 320-T 3-teilige Teleskopvariante

(2 x Schiebeflügel nach oben / 1 x Festelement oben)

[   ] VSF 420-T 4-teilige Teleskopvariante

(2 x Schiebeflügel nach oben / 1 x Festelement

oben / 1 x Brüstung)

[   ] VSF 422-S 4-teilig Variante mit symmetrischen Flügeln

(2 x Schiebeflügel symmetrische Öffnung / 1 x Fest- 

element oben / 1 x Brüstung)

[   ] VSF 211 2-teilig Senkfenster

(1 x Schiebeflügel nach unten / 1 x Brüstung unten)

[   ] Sonstige Variante (z. B. zusätzliche Festfelder, Seitenteile, gedrehter Einbau)

_________________________________________________________________________________

Einsatzgebiet / Verwendungszweck (z. B. Straßenverkauf, privater Wohnungsbau)

_________________________________________________________________________________

Projekt / Bauvorhaben

_________________________________________________________________________________

Einbausituation (z. B. Etage, Vordach, bauseitige Brüstung oder Sockel)

_________________________________________________________________________________

Rahmen

Ansichtsbreite Rahmenprofil seitlich außen: 97 mm bzw. 81,5 mm, innen: 59,5 mm

Ansichtshöhe Rahmenprofil oben außen und innen: 80 mm

Flügelprofil: Ansichtshöhe oben 40 mm, Ansichtsbreite seitlich 34 mm

Elementtiefe:

- bei manueller Bedienung 1-flügelig 150,2 mm bzw. Teleskop 184,8 mm

- motorisch 180,2 mm bzw. Teleskop 214,8 mm (Antriebsmechanik baut 30 mm nach innen auf)

Hinweis: ggf. abweichende Elementtiefe nach statischer Erfordernis

Farbe / Beschichtung

[   ] Pulverbeschichtet nach RAL Standard, Farbton: ____

[   ] Eloxiert E6/EV1

[   ] Sonstiges (Farbeloxal oder Sonderfarbe): _______________

[   ] Pulverbeschichtung mit Voranodisierung gegen Filiformkorrosion  _______________

Verglasung / Schiebeflügel, max. 24 mm Glasstärke

[   ] VSG 6 mm klar / SZR 12 mm / VSG 6 mm klar (Standard), ca. Ug. 1.3

[   ] VSG 6 mm matt / SZR 12 mm / VSG 6 mm klar, ca. Ug. 1.3

[   ] VSG 8 mm Schallschutz / SZR 10 mm / VSG 6 mm klar, ca. Ug. 1.5

[   ] VSG 9,5 mm Durchwurfhemmend (P4A) / SZR 8 mm / VSG 6 mm klar, ca. Ug. 1.7 (RC2 / WK2)

[   ] zusätzliches Sprossenprofil: ___ Stück Vertikal, ___ Stück Horizontal

[   ] Sonderglas: ____________________________________________________________________

Festfeld, max. 46 mm Glasstärke

[   ] Float 4 mm klar / SZR 16 mm / Float 4 mm klar (Standard), ca. Ug. 1.1

[   ] VSG 6 mm klar / SZR 16 mm / Float 4 mm klar, ca. Ug. 1.1

[   ] VSG 8 mm Schallschutz / SZR 16 mm / Float 6 mm klar, ca. Ug. 1.1

[   ] VSG 9,5 mm Durchwurfhemmend (P4A) / SZR 16 mm / Float 4 mm klar, ca. Ug. 1.1 (RC2 / WK2)

[   ] VSG 6 mm klar / SZR 16 mm / VSG 6 mm klar, ca Ug. 1.1

[   ] Paneelfüllung 28 mm, Oberfläche in Fensterfarbe, ca. Ug. 1.1

[   ] zusätzliches Sprossenprofil: ___ Stück Vertikal, ___ Stück Horizontal

[   ] Sonderglas: ____________________________________________________________________

Bedienung

[   ] manuelle Ausführung:

[   ] Bügelgriff aus gebürstetem Edelstahl (Ø 10 mm, mit Anschraubrosette)

[   ] Griffleiste aus stranggepresstem Aluminiumprofil (über gesamte Flügelbreite)

[   ] Muschelgriff

[   ] motorischer Antrieb mit Baier-Steuerung:

- Herstellerempfehlung: Einsatz ab Gesamtbreite 1200 mm sowie für alle Teleskopvarianten

- Antriebsmechanik baut 30 mm nach innen auf

- Elektrischer Antrieb mittels 24V Gleichstrommotor

- mit Kraftabschaltung (über Potentiometer einstellbar)

- Kraftübertragung durch Zahnriemen

- Anschlussmöglichkeit Reed-Kontakt möglich

- Elektroschloss möglich

- Kabelaustritt oben mittig

- Bauseitige Leistungen:

Zuleitung 230V 50Hz 16A,

Taster AUF / ZU

[   ] Baier-Steuerung Helios I (Standard)

Ansteuerung über potenzialfreie Kontakte: Masse, AUF, ZU

[   ] Reed-Kontakt (Zustandsüberwachung Schiebeflügel)

[   ] Funkfernsteuerung (Empfänger und Handsender)

[   ] Baier-Steuerung Hyperion I

mit Anschlussmöglichkeit für je zwei konfigurierbare Ein- und Ausgänge

erhöhte Leistung: 50 VA

[   ] Drehgeber (Encoder) am Motor

[   ] Reed-Kontakt (Zustandsüberwachung Schiebeflügel)

[   ] Funkfernsteuerung (Empfänger und Handsender)

Verriegelung

[   ] PZ-Schloss (Standardverriegelung durch Profilzylinder)

[   ] Druckschloss

[   ] Stangenbolzenschloss (in Anlehnung an RC2 / WK2)

[   ] Elektrische Schnappverriegelung (nur in Verbindung mit Aufbaumotor)

Theke

[   ] schwellenlos (Theke bauseits, nicht schlagregendicht)

[   ] Standardtheke Aluminium für Brüstungselement (nicht schlagregendicht)

[   ] Edelstahltheke mit Sicke (schlagregendicht)

[   ] Aluminiumtheke mit Aufkantung hinter dem Flügel (für verbesserte Dichtheit, schlagregendicht)

Befestigungen

[   ] Montage in bauseitige Leibung (Standard)

[   ] Anputzprofil / Rahmenverbreiterung ___ seitlich oder ___ oben

[   ] Einspannwinkel (für Pfosten-Riegel-Fassade) Einspannmaß: _______________ mm

[   ] Befestigungswinkel umlaufend (Hinterwandmontage / Einbau in bauseitiges Element)

Abmessungen (b x h):

Maßanfertigung, mögliche Breite und Höhe bis ca. 2300 x 3000 mm, ggf. zuzüglich Brüstung

(nicht alle Breiten- und Höhenverhältnisse möglich; im Grenzbereich ist eine Prüfung durch Fa. Baier erforderlich)

Abweichende Maße auf Anfrage oder in anderer Profilierung (System MAX) möglich.

Rahmenaußenmaße (b x h): 	_______________ mm  x  _______________ mm

Lichte Breite: 	_______________ mm

Lichte Höhe:	_______________ mm

Höhe Brüstungselement:	_______________ mm

Stückzahl: _______________   		EP________________ GP________________

Hersteller/Fabrikat: Baier GmbH, Renchen-Ulm,

Tel: 0 78 43 / 94 76-0, Mail: info@baier-gmbh.de