Schiebeladen Modell Lissabon

(Aluminiumrahmen mit Aluminium Lamellen)

# Allgemeine Hinweise zu den Ausschreibungstexten

Die Ausschreibungstexte für Schiebeladen sind zweiteilig aufgebaut und entsprechend zu kombinieren:

- Ausschreibungstext für Beschlag, Montagelösung und Antrieb

- Ausschreibungstext für den Behang

Sie dienen als Orientierung und sind von der ausschreibenden Stelle auf die baulichen Gegebenheiten anzupassen.

Im Falle mehrerer Varianten, welche durch vorstehende Auswahlklammern gekennzeichnet sind, ist die passende auszuwählen.

Da die Projekte in der Regel aus mehreren Anlagen gleicher Bauart, jedoch unterschiedlichen Abmessungen bestehen empfiehlt sich eine einleitende Beschreibung zur technischen Ausführung und eine nachfolgende Positionsweise Auflistung der einzelnen Anlagen.

Baier Schiebeladenmodell Lissabon

Aluminiumrahmen mit Aluminium Lamellen:

Stranggepresstes Aluminiumrahmenprofil, stumpf gestoßen, in den Ecken verschraubt. Stranggepresste Aluminiumlamelle, mit dem Rahmen verschraubt. Dabei ist jede einzelne Lamelle, mittels in den Rahmen eingelassenen Senkschrauben, mit dem Rahmen verschraubt. Es wird der komplett zusammengebaute Behang oberflächenbehandelt, sodass alle sichtbaren Flächen sowie insbesondere die Schraubenköpfe mit einem einheitlichen Farbton erscheinen.

Rahmen:

seitlich: Stranggepresstes Aluminiumprofil 5 x 40 mm, flach

oben und unten: Stranggepresstes Aluminiumprofil 40 x 40 mm, rechteckig

Oberfläche Rahmen:

Pulverbeschichtet nach RAL Standard, Farbton: ____________

Füllung:

Stranggepresstes Aluminiumprofil 50 x 13 mm, ellipsenförmig, Lamellenabstand: ______________

Oberfläche Füllung:

Pulverbeschichtet nach RAL Standard, Farbton: _____________