Schiebeladen Modell Verona

(Aluminiumrahmen für flächige Füllungen)

# Allgemeine Hinweise zu den Ausschreibungstexten

Die Ausschreibungstexte für Schiebeladen sind zweiteilig aufgebaut und entsprechend zu kombinieren:

- Ausschreibungstext für Beschlag, Montagelösung und Antrieb

- Ausschreibungstext für den Behang

Sie dienen als Orientierung und sind von der ausschreibenden Stelle auf die baulichen Gegebenheiten anzupassen.

Im Falle mehrerer Varianten, welche durch vorstehende Auswahlklammern gekennzeichnet sind, ist die passende auszuwählen.

Da die Projekte in der Regel aus mehreren Anlagen gleicher Bauart, jedoch unterschiedlichen Abmessungen bestehen empfiehlt sich eine einleitende Beschreibung zur technischen Ausführung und eine nachfolgende Positionsweise Auflistung der einzelnen Anlagen.

Baier Schiebeladenmodell Verona

Aluminiumrahmen für flächige Füllungen:

Stranggepresstes Aluminiumrahmenprofil 45 x 48 mm L-förmig, auf Gehrung geschnitten, in den Ecken mittels Eckwinkeln verpresst und verklebt. Umlaufend mit Klemmleiste zum einklipsen in eine spezielle, am Rahmen vorgesehene Nut. Sowohl Rahmen als auch Klemmleiste haben die Möglichkeit verschiedene Gummis zum besseren Halt der Füllung einzusetzen.

Je nach Füllung und Abmessungen des Behangs sind eines oder mehrere stranggepresste Aluminiumsprossenprofile 60 x 35 mm erforderlich. Auch das Sprossenprofil ermöglicht den Einsatz oben beschriebener Klemmleiste und Gummis.

Die Profile werden vor dem Zusammenbau oberflächenbehandelt.

Rahmen:

umlaufend: Stranggepresstes Aluminiumprofil 45 x 48 mm, L-förmig,

mit passender Klemmleiste und Gummis je nach Anforderung und Abmessungen der Füllung

Sprossen:

Stranggepresstes Aluminiumprofil 60 x 35 mm, rechteckig,

mit passender Klemmleiste und Gummis je nach Anforderung und Abmessungen der Füllung

Vertikale Sprosse erforderlich ab einer Breite von __________________ 	mm

Horizontale Sprosse erforderlich ab einer Höhe von ________________	mm

Oberfläche Rahmen und Sprossen:

[   ] Eloxiert E6EV1

[   ] Pulverbeschichtet nach RAL Standard, Farbton: _________________

Füllung:

[   ] ohne, für bauseitige Füllung. Stärke:	 ___________________

[   ] Aluminium Blech, glatt vollflächig

[   ] Aluminium Lochblech, Lochung:	 _______________________

[   ] Aluminium Streckmetall, Maschung: 	____________________

[   ] Glas, Stärke und Glasart: 	____________________________

[   ] Gewebe, Stoffe	____________________________________

Oberfläche Füllung:

[   ] Eloxiert E6EV1

[   ] Pulverbeschichtet nach RAL Standard, Farbton: _______________